| МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| --- |
| СВОД ПРАВИЛ |  | СП ХХХ.1325800.20ХХ |

ПРИЮТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Правила проектирования, строительства

Издание официальное

Проект

второй редакции

Москва 2020

Предисловие

Сведения о своде правил

1	 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений» (АО «ЦНИИПромзданий»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство».

3 ПОДГОТОВЛЕН Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 			 2020 г. №

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет.

© Минстрой России, 2020

Настоящий свод правил на может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минстроя России

Содержание

Введение

1.Область применения

2.Нормативные ссылки

3.Термины и определения

4. Общие положения

5.Требования к размещению и планировочной организации земельных участков

6.Требования к объемно-планировочным решениям и функциональным группам помещений зданий и сооружений

7.  Требования безопасности

8. Требования к инженерному обеспечению

9. Охрана окружающей среды

Приложение А Классификация приютов для животных

Приложение Б Функциональное зонирование земельных участков приютов для животных, функциональный состав зоны содержания животных

Приложение В Рекомендуемые варианты компоновки павильонов и размеры вольеров

Приложение Г. Классификация элементов комплексного благоустройства земельных участков

Приложение Д Приемы комплексного благоустройства функциональных зон земельных участков

Библиография

Введение

Настоящий свод правил разработан в целях соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [1] и реализации пункта 7 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2].

Свод правил разработан авторским коллективом АО «ЦНИИпромзданий» (канд. архит. Д.К. Лейкина, архитектор Ю.В. Моторина), ФГБУ «ЦНИИП Минстроя» (канд. техн. наук В.А.Гутников), МГАВиБ им. К.И.Скрябина (канд.сельхоз. наук П.Н.Виноградов), при участии Фонда «ДОМ РФ», ООО КБ «Стрелка».

СВОД ПРАВИЛ

Приюты для животных. Правила проектирования, строительства

Animal shelters. Design and construction regulations

Дата введения – ХХХХ–ХХ–ХХ

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых и реконструкцию существующих приютов, предназначенных для содержания безнадзорных животных – собак, кошек и содержит требования к их размещению, планировочной организации земельных участков, объемно-планировочным и конструктивным решениям, функциональным группам помещений, инженерному оборудованию, внутренней среде помещений, зданий и сооружений.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 2874–82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (с изменениями № 1, № 2)

# ГОСТ 30494–2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

# ГОСТ Р 51232–98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества

# ГОСТ Р 55634–2013 Услуги для непродуктивных животных. Общие требования к объектам ветеринарной деятельности (с Поправкой)

ГОСТ Р 54955–2012 Услуги для непродуктивных животных. Термины и определения

ГОСТ Р 55634–2013 Услуги для непродуктивных животных. Общие требования к объектам ветеринарной деятельности

ГОСТ Р 57014–2016 Услуги для непродуктивных животных. Услуги по временному содержанию непродуктивных животных. Общие требования

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменением № 1)

СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изменением № 1)

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с изменением № 1)

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изменением № 1)

СП 19.13330.2019 Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II–97–76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий)

СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы» (с изменением № 1)

# СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий (с изменением № 1)

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02–84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03–85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменением № 1)

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» (с изменением № 1)

СП 60.13330.2016 «СНиП 41–01–2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (с изменением № 1)

# СП 82.13330.2016 «СНиП III–10–75 Благоустройство территорий» (с изменениями № 1, № 2)

# СП 89.13330.2016 « СНиП II–35–76 Котельные установки»

# СП 106.13330.2012 «СНиП 2.1003–84 Животноводческие, птицеводческие т звероводческие здания и помещения» (с изменением № 1)

# СП 113.13330.2016 «СНиП 21–02–99* Стоянки автомобилей» (с изменением № 1)

СП 118.13330.2012 «СНиП 31–06–2009 Общественные здания и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 124.13330.2012 «СНиП 41–02–2003 Тепловые сети»

СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования

# СанПиН 2.1.4.1074–01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

# СанПиН 2.1.5.980–00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

# СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий территорий

# СП 3.5.3.3223–14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.

безнадзорное животное: Животное, временно выбывшее из-под попечения владельца, а также животное, собственник которого неизвестен.

[ГОСТ Р 54955-2012, раздел 2, пункт 5]

3.2 волье́р для содержания собак (здесь): Место для содержания собак (здание, сооружение, строение) в приюте для животных, где животное содержится большую часть времени в течение суток

3.3 волье́р для содержания кошек (здесь): Место для содержания кошек (здание, сооружение, строение) в приюте для животных, где животное содержится большую часть времени в течение суток

3.4 выгульная площадка для собак (здесь): Огороженная территория с покрытием, обеспечивающем санитарно-гигиенические нормативы, для временного нахождения собак на открытом воздухе вне мест их постоянного или временного проживания.

3.5

груминг: Комплекс услуг по уходу за шерстным и кожным покровами непродуктивных животных с соблюдением зоогигиенических норм и ветеринарно-санитарных требований.

[ГОСТ Р 54955-2012, раздел 2, пункт 11]

3.6 зона лечебная (здесь): функциональная группа помещений ветеринарного назначения (ветеринарные пункты, стационары, изоляторы и др.) встроенные в здания, или отдельно стоящие на земельном участке приюта.

3.7

зоогостиница: Специально приспособленное и оборудованное нежилое помещение для временного содержания непродуктивных животных.

[ГОСТ Р 54955–2012, раздел 2, пункт 23]

3.8

изолятор: Здание (помещение), предназначенное для содержания животных, больных заразными болезнями и подозрительных на наличие заболевания).

[12, раздел 2, пункт 3]

3.9

карантинирование: Комплекс мер, обеспечивающий изолированное от других животных содержание животных на период проведения соответствующих обследований, диагностических исследований и (или) лечебно-профилактических ветеринарных обработок.

[12, раздел 2, пункт 3]

3.10 кормокухня: Помещение, предназначенное для подготовки, обработки кормового сырья и приготовления кормов для животных.

3.11

непродуктивное животное: Животное, не используемое целенаправленно для получения продукции животноводства. [ГОСТ Р 54955–2012, раздел 2, пункт 1]

3.12 павильон для содержания собак (кошек): Сблокированные между собой вольеры, образующие единое здание, строение, отвечающее нормативным ветеринарным требованиям для постоянного или временного проживания животных.

3.13 помещения для карантинирования животных (карантин): Помещения (здания) для выдерживания животных, подозрительных по инфекционным заболеваниям и проведения в период карантинирования диагностических исследований на заразные болезни, иммунизации и других профилактических обработок животных.

3.14 приют для животных (здесь): Специально оборудованные здания, сооружения, строения, размещенные на отведенном земельном участке, предназначенные для содержания безнадзорных животных (собак, кошек), с соблюдением зоогигиенических и ветеринарно-санитарных требований включая: ветеринарную и зоопсихологическую помощь для их адаптации к жизни с человеком, воспитание неагрессивного отношения к человеку, поиск хозяина.

3.15 содержание животных: Комплекс мероприятий по уходу за животным, включающий социально ориентированные условия содержания собак и кошек: размещение, создание оптимальных зоогигиенических условий, соблюдение распорядка дня, ветеринарные требования, учитывающие биологические особенности, размер, породу и характер животного, исключающие возможность их свободного передвижения вне специально оборудованных мест их нахождения.

3.16 стационар приюта: Здание (помещение) для содержания животных, больных незаразными болезнями в течение всего периода их лечения.

.4 Общие положения

4.1 Приюты следует проектировать как комплексные объекты, градостроительные, архитектурно-строительные и инженерно-технические решения которых обеспечивают сохранение жизни и здоровья безнадзорных животных (собак и кошек)  по ГОСТ Р 57014, [2], [3], ], [4], [8], [9] и настоящего свода правил.

4.2 Размещение новых и реконструкцию действующих приютов следует осуществлять на основе документов территориального планирования [5, глава 3].

При отводе земельного участка следует учитывать направление преобладающих ветров, рельеф местности, уровень грунтовых вод, наличие подъездных путей, условия обеспечения водой питьевого качества, отведения сточных вод, возможность организации санитарно-защитной зоны.

4.3 Приюты следует проектировать на земельных участках:

А) производственных зон городских и сельских поселений в соответствии с СП 42.13330, [5, глава 4]:

- на вновь отведенных земельных участках производственных зон городских и сельских поселений;

- ранее существовавших производственных зон городских и сельских поселений, в отношении которых проводится реконструкция.

Б) без обособленного размещения в составе производственных зон:

- на земельных участках несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства;

- сельскохозяйственного назначения – при обосновании и в соответствии с СП 19.13330 и [6].

В) государственного лесного фонда, в лесопарковых и природных территориях, парках – при их проектировании с использованием автономных замкнутых экологически чистых инженерных систем, а также с учетом требований [8].

При выборе земельного участка для размещения приюта следует учитывать региональные (местные) нормы градостроительного проектирования.

4.4 Земельный участок приюта следует располагать с наветренной стороны (ветров преобладающих направлений) по отношению к предприятиям и сооружениям, выделяющим вредные вещества в атмосферу, и с подветренной стороны к жилой и общественной застройке.

Здания и сооружения приютов рекомендуется размещать на возвышенных и сухих земельных участках с низким уровнем грунтовых вод.

4.5 Размещение приютов в прибрежных зонах водоемов не допускается в соответствии с [7].

4.6 Здания и сооружения на земельном участке приюта следует размещать компактно исходя из общей архитектурно-планировочной структуры и функционального зонирования территории, учета возможного воздействия на окружающую среду.

4.7 Приюты следует размещать на расстоянии санитарно-защитной зоны, размером не менее 150 м от жилых и общественных территорий в соответствии с [8] с обеспечением защиты от шума застройки на прилегающих территориях по СП 51.13330.

4.8 При проектировании новых и реконструкции существующих приютов следует обеспечивать доступность  земельного участка для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН) в соответствии с требованиями СП 59.13330. Состав доступных административных и иных помещений определяется заданием на проектирование.

4.9 Приюты для животных подразделяются по принадлежности на: государственные, муниципальные и частные [2].

По наличию в приюте видового состава животных их разделяют по содержанию на:

- двух видов животных (собаки и кошки);

- одного вида (собаки или кошки).

По строительным характеристикам зданий и сооружений приюты могут иметь в своем составе капитальные здания (в соответствии [5, статья 1, п.10]), временные (в соответствии с [5, статья 1, п.10.2]), в т.ч. из сборно-разборных конструкций и пр.

Классификация приютов приведена в приложении А.

4.10 Вместимость приютов определяется по численности содержащихся в них животных.

Предельная вместимость приютов определяется заданием на проектирование в зависимости от принадлежности, численности животных в приюте, эпизоотической ситуации.

Рекомендуемая численность содержащихся в приюте животных – не более 300 животных (собак и кошек).

В приютах вместимостью более 300 животных для обеспечения ветеринарной защиты участки, на которых расположены павильоны для содержания собак (кошек), должны иметь между собой зооветеринарный разрыв — 60 м.

4.11 Для размещения животных в приюте предусматриваются индивидуальные или в групповые вольеры в зависимости от вида и социализации животных и их индивидуальной совместимости. Павильоны для собак и кошек, при размещении их в одном приюте, следует проектировать раздельными [9].

4.12 Не допускается размещение приютов в жилых зданиях (в том числе встроенных в них помещениях другого функционального назначения), общественных, административных и производственных зданиях в соответствии с [1], [8].

4.13 Штатную численность сотрудников приюта следует определять в зависимости от вместимости приюта по заданию на проектирование, включая административный и обслуживающий персонал, специалистов по социальной адаптации животных (кинологи, фелинологи) и ветеринарии в соответствии с [9].

При расчете численности обслуживающего персонала рекомендуется принимать 80 животных на одного работника и одного специалиста по социальной адаптации животных. При содержании в приюте от 150 животных рекомендуется предусматривать помещения для ветеринарной службы.

Примечание – При количестве животных в приюте менее 150 ветеринарное обслуживание может осуществляться вне приюта [9].

4.14 Проектирование зданий и сооружений приюта следует выполнять с учетом требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно [4] и по охране окружающей среды согласно [8], [9].

5 Требования к размещению и планировочной организации земельных участков

5.1 Земельные участки приюта следует размещать вблизи магистральных городских дорог и магистральных улиц общегородского назначения в соответствии с СП 42.13330 с учетом ветеринарных требований не ближе:

- 200 м – от магистральных городских дорог;

- 100 м – от магистральных улиц общегородского значения;

- 50 м – от улиц и дорог местного значения производственных зон;

- 200 м – от железной дороги,

а также приближенно к остановкам общественного транспорта для увеличения доступности для волонтеров и населения.

5.2 При выборе земельных участков под строительство приютов общая площадь земельного участка определяется заданием на проектирование в зависимости от его вместимости по 4.15.

5.3 Земельные участки приютов следует разделять на следующие функциональные зоны.

А) Административную зону, состоящую из функциональных участков (подзон):

- одного или нескольких зданий и сооружений, имеющих в своем составе административные и вспомогательные (для административного и обслуживающего персонала), общественные (для посетителей) помещения;

- пропускного пункта и ветеринарно-санитарного пропускника;

- стоянки автомобилей для административного и обслуживающего персонала и посетителей.

Б) зону содержания животных, состоящую из функциональных участков (подзон):

- содержания собак (кошек);

-  выгульные площадки;

- лечебную зону.

В) складскую зону, состоящую из функциональных участков (подзон):

- хранения и подготовки сырья, включающую склады кормов, ветеринарного и хозяйственного инвентаря, подстилки (при необходимости) и подготовки сырья;

-хранения, обеззараживания отходов.

Г) Подсобно-техническую зону с сооружениями водоснабжения, канализации, электро- и теплоснабжения, площадками для специальной техники и оборудования по [8].

По заданию на проектирование на земельных участках приютов могут размещаться дополнительные функциональные участки, здания и сооружения для осуществления деятельности по временному содержанию (размещению) домашних животных, оказанию ветеринарных и иных услуг по [2]:

- зоогостиница;

- ветеринарная клиника, реабилитационный центр;

- дополнительные прогулочные и игровые площадки для животных с местами для посетителей.

Пример функционального зонирования земельного участка приюта и функциональные связи между зонами (подзонами) приведен в приложении Б, рис. Б.1.

5.4 На земельных участках приютов следует предусматривать внутренние проезды с твёрдым покрытием, разделение пешеходного и транспортного движения по СП 42.13330, безопасные маршруты движения посетителей, желающих взять из приюта собаку или кошку в сопровождении сотрудников приюта или волонтеров по [8]; следует предусматривать два выезда от земельного участка на магистральные городские дороги и магистральные улицы общегородского назначения в соответствии  СП 4.13130.

Земельные участки приютов следует огораживать сплошным глухим забором высотой 2,0 м (с цоколем, заглубленным  не менее чем на 0,6 м).

П р и м е ч а н и е - В горных местностях и районах с высоким снежным покровом высоту ограждений приютов рекомендуется принимать 2,5 м.

5.5 На земельных участках приютов следует обеспечивать возможность проезда специальной техники городских служб, доставляющей их личный состав и автотранспорт обслуживающего персонала, в соответствии с [3].

Вместимость стоянок для специальной техники экстренных служб следует принимать по заданию на проектирование.

В административной зоне следует предусматривать места для стоянок легковых автомобилей в соответствии с СП 42.13330 (или региональными (местными) нормативами градостроительного проектирования), СП 59.13330, СП 113.13330.

5.6 Ориентацию вольеров и павильонов для содержания животных по инсоляции рекомендуется выполнять меридиональной.

В зависимости от местных условий (преобладающего направления зимних ветров, рельефа местности и др.) допускается отклонение от рекомендуемой ориентации в местах, расположенных севернее широты 50°, в пределах до 30°.

В местах, расположенных к югу от широты 50°, в зависимости от местных условий (жаркое сухое лето, направление ветров и др.) допускается широтная ориентация (продольной осью с востока на запад) и диагональной  по [8].

5.7 Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, проезды и подъезды для пожарных автомобилей следует принимать в соответствии с требованиями СП 4.13130 и [3], обеспечивать наружное пожаротушение в соответствии с СП 8.13130.

5.8 Входы и въезды на земельные участки приютов должны осуществляться через пропускные пункты и ветеринарно-санитарные пропускники в соответствии с [8] и оборудоваться дезинфекционными барьерами [9].

5.9 Общую площадь озеленения, включая площадь ветро- и пылезащитных полос древесных и кустарниковых насаждений, следует принимать не менее 30 % от общей площади земельных участков.

5.10 По периметру земельных участков приютов рекомендуется высаживать древесно-кустарниковые насаждения по таблицам Г.1 приложения Г и Д.1 приложения Д.

На земельных участках приютов по заданию на проектирование рекомендуется предусматривать участки с лекарственными травами и злаками для использования собаками и кошками по [8].

5.11 При организации рельефа земельных участков приютов следует выполнять требования СП 82.13330.

5.13 На земельных участках приютов следует проектировать наружное освещение в соответствии с [11]. Охранное и дежурное освещение зоны содержания животных должно составлять не менее 0,5 лк на уровне грунта в темное время суток в соответствии с СП 52.13330.

5.12 При проектировании комплексного благоустройства земельных участков приютов рекомендуется применять: городскую мебель, коммунально-бытовое оборудование, оборудование для выгульных площадок, уличные светильники, средства информации и навигации и другие элементы благоустройства по приложению Г.

6 Требования к объемно-планировочным решениям и функциональным группам помещений зданий и сооружений

Общие требования

6.1 Здания и сооружения приютов в зависимости площади, конфигурации, функционального зонирования земельного участка могут проектироваться отдельно стоящими или сблокированными. Здания и сооружения административной зоны следует проектировать одно- двухэтажными по СП 118.13330, СП 56.13330, СП 44.13330, здания и сооружения зоны содержания животных – одноэтажными по СП 106.13330, [8].

В климатических районах строительства с расчетной зимней температурой наружного воздуха ниже минус 20°С, а также в районах с сильными ветрами в зданиях и сооружениях следует предусматривать тамбуры или тепловые завесы.

На территориях I–III климатических районов строительства по СП 131.13330 и в районах Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в приютах следует предусматривать теплые вольеры для животных [9].

6.2 Конструктивные решения зданий и сооружений приютов должны удовлетворять требованиям механической, пожарной безопасности;  антикоррозионные и отделочные материалы для покрытий конструкций должны быть безвредными для людей и животных в соответствии с требованиями СП 106.13330, а также ветеринарными требованиями по [8].

6.3 Минимальный состав помещений, входящих в состав зданий и сооружений приютов, определяется в зависимости от вместимости и видового состава животных по [8, таблица 4] и [9].

Рекомендуемый состав функциональных групп помещений, входящих в состав зданий и сооружений приютов, приведен в таблицах 6.1-6.4.

Административная зона

6.4 Планировочные, архитектурно-строительные и другие параметры зданий, сооружений и помещений административной зоны следует проектировать с учетом требований СП 118.13330, СП 44.13330, [8].

Перечень и назначение зданий и сооружений, состав помещений административной зоны определяются заданием на проектирование.

6.5. Рекомендуемый состав функциональных групп помещений зданий и сооружений административной зоны приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Назначение помещений | Состав помещений | Примечание |
| --- | --- | --- |
| А) Административная зона |
| 1 Помещения для администрации | Вход для служащих | В соответствии с СП 118.13330.2012, п.5.39 |
|  | Кабинет директора | Не менее 12 м2 |
|  | Кабинеты бухгалтерии | Не менее 6,5 м2/чел |
|  | Кабинет отдела кадров |  |
|  | Архив | В соответствии с СП 118.13330.2012, п.5.33 |
|  | Помещение для хозяйственного инвентаря (ПУИ) | Из расчета не менее 2м2 на каждый этаж |
|  | Технические помещения, обеспечивающие современные технологии работы (серверная, множительной техники и др.) | По заданию на проектирование |
|  | Помещение (зал) для собраний, совещаний | По заданию на проектирование в соответствии с СП 118.13330 |
| 2 Гардеробная для обслуживающего персонала, душевая, санузел | В соответствии с СП 44.13330.2011, п. 5.33 и СП 118.13330.2012, п.5.40 |
| 3.Помещения для сотрудников по [8, пункт 5.4], [9] | Комната для приема пищи и отдыха | Из расчета 1,5 м2 на одного служащего, но менее 15 м2 |
|  | Помещения для дезинфекции, стирки, сушки, глажения и хранения спецодежды | По заданию на проектирование, не менее 3 м2/человека |
| 4. Помещения для посетителей | Входная зона со стойкой регистрации | В соответствии с СП 118.13330.2012, п.5.39 |
|  | Буфет для посетителей | По заданию на проектирование, в соответствии с СП 44.13330.2011, п. 5.48 |
|  | Гардероб для посетителей | В соответствии с СП 118.13330.2012, п.5.39 |
|  | Медпункт | Не менее 18 м2 |
|  | Пост охраны | Не менее 6 м2 |
| 5. Помещения для встреч с животными с прогулочным помещением | Помещение (зал) для встречи персонала с посетителями | По заданию на проектирование, в соответствии с СП 118.13330.2012, п.5.19 |
|  | Прогулочное помещение при зале для встреч с животными | Не менее 20 м2 |
| 6. Санитарно-технические места и помещения общего пользования | Санузлы | В соответствии с СП 44.13330.2011, п. 5.33 |
|  | Коридоры, холлы, лестницы, лифты | В соответствии с СП 118.13330 |
| Примечание – Состав помещений и количество зданий и сооружений определяются заданием на проектирование в зависимости от типа приюта. |

Зона содержания животных

6.6 Функциональный состав зоны содержания животных приведен на рис. Б.2 приложения Б.

Рекомендуемая номенклатура зданий, сооружений и функциональных групп помещений подзон: лечебной зоны и содержания собак (кошек) приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

| Помещения, здания, сооружения* | Состав помещений | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Б) Зона содержания животных |
| Б.1 Лечебная зона |
| 1.Приемная | Кабинет ветврача | не менее 10 м2 |
|  | Манеж приемная | не менее 10 м2 (по ГОСТ Р 55634) |
|  | Кабинет первичного осмотра ветврача |  |
|  | Моечная-дезинфекционная | не менее 10 м2 |
|  | Процедурный кабинет | не менее 10 м2 |
|  | Помещение вскрывочной | не менее 6 м2 |
|  | Помещение для дезинфицирующих средств | не менее 10 м2 |
|  | Помещение для хранения медикаментов и ветеринарных препаратов | не менее 6 м2 |
| 2 Операционная | Операционная | не менее 10 м2 свободного пространства (по ГОСТ Р 55634) |
|  | Послеоперационная | 9 м2 |
|  | Архив | 6 м2 |
|  | Санузел для сотрудников | из расчета 2 м2 на 1 кабину |
|  | Склад медикаментов и дезинфицирующих средств | не менее 22 м2 |
| 3 Отделение для собак | Стационар | площадь клетки на собаку – 1,5-2 м2, рассчитывается по [7, п.6.2] |
|  | Изолятор |  |
|  | Карантин | площадь клетки на собаку – 4-5 м2, но не менее 10-13 собак |
| 4 Отделение для кошек | Стационар | площадь клетки на кошку – 0,5 м2, рассчитывается на 20 кошек |
|  | Изолятор | площадь клетки на кошку – 0,5 м2, рассчитывается на 30 кошек |
|  | Карантин | площадь клетки на кошку – 0,5 м2, рассчитывается на 24 кошки |
| 5 Помещение с холодильной камерой | Помещение для временного хранения трупов | не менее 10 м2 |
| Б.2 Зона содержания собак (кошек) |
| 1 Павильоны для содержания собак | Утепленная кабина, будка/домик | не менее 1м2 на собаку |
|  | Площадка открытая холодная (выгул) | не менее 2м2 на собаку |
|  | Утепленная кабина, будка/домик для щенков теплый | не менее 1,5 м2 на 3–4 щенка |
|  | Площадка открытая холодная (выгул)для щенков | не менее 2,8 м2на 3–4 щенка |
|  | Кормокухня | не менее 18 м2 на сервисную зону |
|  | Прачечная/моечная |  |
| 2 Помещения для содержания кошек | вольер от 5 кошек | не менее 12 м2 |
|  | вольер на 2-3 кошки | не менее 3 м2 |
|  | вольер для котят | не менее 3 м2 на 3 котенка |
|  | Кормокухня | не менее 15 м2 на сервисную зону |
|  | Прачечная/моечная |  |
| *По приложению Б, рис. Б.2. Примечание – Состав помещений и количество зданий и сооружений определяются заданием на проектирование в зависимости от вместимости приюта. |

6.7 Архитектурные, конструктивные и инженерные решения зданий и сооружений зоны содержания животных: вольеры, павильоны, помещения лечебной подзоны (карантины, стационары, изоляторы) должны отвечать требованиям СП 106.13330, ветеринарные решения по [8], [9].

Здания и сооружения зоны содержания животных рекомендуется проектировать из прочных, экологически чистых материалов. Ограждающие конструкции должны быть звукоизолирующими и соответствовать требованиям СП 51.13330.2011.

Материалы строительных конструкций, их отделка должны быть безвредными для животных в соответствии с СП 106.13330.

6.8 Высоту помещений для содержания животных от пола до низа конструкций, коммуникаций или оборудования следует принимать не менее 2,4 м. Габариты служебных проходов (ширина и высота) в вольерах, павильонах, помещениях лечебной подзоны должны обеспечивать свободное перемещение транспортных клеток, тары для кормов, маневренность при обслуживании животных, а также беспрепятственную санитарную очистку помещений. Оконные проемы должны иметь решетки или сетки. Высоту от уровня чистого пола до низа оконных проемов следует принимать, не менее 1,2 м в соответствии с СП 106.13330.

6.9 Полы в помещениях, требующих систематической жидкостной обработки, или в помещениях с частым попаданием продуктов жизнедеятельности животных на полы, должны выполняться из водонепроницаемых материалов. Тип покрытия выбирается в зависимости от вида и интенсивности механических, жидкостных и тепловых воздействий с учетом требований к полам согласно приложения В СП 29.13330.2011.

Полы следует проектировать с уклоном к лоткам и трапам: в вольерах, павильонах - не менее 1,5%, в поперечные в проходах – не менее 0,5%

Высота пола в вольерах, павильонах от планировочной отметки земли должна быть выше не менее чем на 30 см. Уровень пола в будке (кабине) выше пола вольеров, павильонов – выше на 10 см по СП 106.13330

Уклоны выгульных площадок должны приниматься не менее 2% и не более 6% по СП 106.13330, [8].

6.10 Вольеры для собак могут проектироваться как для одного животного, так и для нескольких в зависимости от их породы и степени агрессивности. Перегородки между вольерами в павильонах для содержания собак, кошек могут быть стационарными или трансформируемыми из передвижных конструкций.

Перегородки, отделяющие один вольер от другого, выполняются глухими на высоту не менее 1,2 м.

6.11 При проектировании павильонов для содержания собак рекомендуется однорядное или двухрядное расположение вольеров (объединяемых общим служебным проходом). В одном непрерывном ряду рекомендуется размещаться не более 10 вольеров. При двухрядном расположении вольеров следует ограничить визуальный контакт между животными при помощи ограничительных экранов или размещения между вольерами обслуживающей зоны, которая служит для служебных проходов, с возможностью организации мест для оборудования.

Рекомендуемые схемы расположения павильонов для содержания собак (кошек) приведены на рис.В.1 приложения В.

Ориентация вольеров по сторонам света должна соответствовать требованиям 5.6 с учётом обеспечения достаточной инсоляции в соответствии с [8].

6.12 При содержании в вольере нескольких собак, площадь кабины без будки на одно животное должна составлять (ГОСТ Р 57014) не менее:

- для крупных и средних собак (живой массой от 25 кг и крупнее) – 2,5 м2

- для небольших собак (живой массой от 10 до 25 кг включительно) – 1,5 м2

- для мелких собак (живой массой 10 кг и менее) – 0,6 м2.

6.13 Вольер для собак проектируется из крытой утепленной части – будки (кабины) и открытой огороженной площадки для выгула, необходимой для обеспечения минимальных потребностей животного в движении. Примеры планировки вольера приведены на рис.В.2 и В.3 приложения В.

Ограждающие конструкции будки (кабины) должны защищать животное от холода, осадков, жары и других погодных явлений и обеспечивать температуру воздуха при нахождении в ней крупных и средних собак не ниже +7°С (многослойные стенки с утеплителем и т.д.), мелких собак – не ниже +16°С.

6.14 При содержании в вольере одной собаки площадь крытой части вольера будки кабины на одно животное (при отсутствии в кабине будки) должна составлять, м2:

- для крупных собак – 1,8 - 2,0;

- для средних собак – 1,2-1,8;

-для небольших и мелких собак – 0,9-1,2;

- пространство для движения (открытый вольер) – 2.

Глубина открытого вольера должна быть не менее 2 м. При устройстве теплого контура следует учитывать зону обслуживания по [8] и рис.В.2 и рис.В.3 приложения В.

6.15 В составе приюта должна быть огороженная выгульная площадка (площадки) собак, удовлетворяющая их потребность в движении и в общении между собой и с человеком. Выгульная площадка может примыкать к павильону или размещаться отдельно в зоне содержания собак.

Площадь выгульной площадки для собак должна не менее 400 м2 для обеспечения выгула в течение суток всех животных, содержащихся в приюте. Численность одновременно выгуливаемых собак определяется из расчета 8 м2 площади – на одну крупную собаку; 5 м2 – на одну мелкую собаку и щенка.

6.16 Выгульная площадка для собак должна иметь мягкое покрытие из песка, гравия или газон с плотной и низкой (высотой 3 – 5 см), удобный для уборки и обновления, дорожки с покрытием асфальтом или плитками для прохода волонтеров или обслуживающего персонала приюта.

Выгульная площадка должна быть освещена и оснащена: туннелями и лазами, создавая (за счет рельефа или оборудования площадок) возможность для различных видов движения собак; поилками для собак и емкостями для купания; крытыми участками, защищающими от дождя или излишней инсоляции.

Выгульная площадка должна иметь сетчатый забор высотой не менее 2 м для возможности визуального контроля за животными; при этом следует предусмотреть заглубление сетки на 0,4 м [допускаются иные виды устройства низа ограждения, предотвращающие подкоп собаками (бетонная лента, горизонтально вкопанная сетка)].

Выгульная площадка оборудуется контейнером для сбора кала. По внешнему периметру рекомендуется размещать низкий декоративный кустарник.

6.17 При недостаточности на земельном участке приюта расчетной площади выгульных площадок, выгул собак может осуществляться на территориях, расположенных рядом с приютом, на которых это не запрещено и обеспечены условия контроля их изоляции от других городских животных и уборка территории.

6.18 В приюте следует предусматривать выгульную площадку для собак из карантинного помещения без доступа к другим площадкам.

6.19 Вольер для кошек следует проектировать крытым вентилируемым утепленным, с площадью не менее 1,0 м2 на одно животное (ГОСТ Р 57014), необходимой для обеспечения минимальных потребностей животного в движении, защищающий кошек от холода, осадков, жары и других погодных явлений. В вольере для кошек в течении года должна поддерживаться температура в пределах от +20 °С до +25 °С.

Вольер для кошек рекомендуется проектировать не более чем на пять животных. В вольере рекомендуется предусматривать устройство полок (лежаков), достаточные по площади для размещения всех животных. В вольере должны быть размещены игровые устройства, гамаки и другие устройства по ГОСТ Р 57014.

6.20 Перед входом в вольер для кошек оборудуется тамбур (сетчатый со всех сторон и крышей из прозрачного материала), который используется в качестве выгульной площадки для кошек. Численность одновременно выгуливаемых кошек определяется из расчета 1,0 м2 площади на 1 кошку. В тамбуре рекомендуется размещать игровые устройства для кошек, гамаки и другие устройства, лотки с наполнителем для туалета из расчёта 1 лоток на три кошки в соответствии с [9].

6.21 Рекомендуемый состав выгульных площадок для собак и кошек приведен в таблице 6.3.

Таблица 6.3

| Назначение площадки | Минимальная площадь |
| --- | --- |
| Площадка для знакомства с животными | Не менее 100 м2 при одновременном нахождении не более 8 – 10 собак с посетителями |
| Выгульная площадка для собак | 8 м2 на собаку свободного пространства, но не менее 400 м2 |
| Выгульная площадка для щенков | Не менее 5 м2 на щенка свободного пространства |
| Выгульная площадка для кошек | Не менее 1 м2 на кошку, но не менее 50 м2 |
| Выгульная площадка для собак из карантина | Рассчитывается на 10 – 13 собак, но не менее 60 м2 |

Лечебная зона

6.22 В приюте для животных следует проектировать помещениях лечебной зоны (манеж-приемная, стационар, изолятор, карантинные помещения), в которых осуществляется осмотр животных и карантин на срок от 10 до 30 дней с момента поступления.

6.23 Размещение помещений лечебной зоны должно обеспечивать содержание животных друг от друга и от помещения для ожидания людей, в случае если ими доставляются животные.

Помещения стационара, изолятора и карантинные помещения должны проектироваться с учетом возможности размещения кошек и собак в индивидуальных клетках или изолированных отсеках [кроме собак со щенками (кошек с котятами), которые размещаются в карантинном помещении и стационаре в одной клетке].

Площадь изолированных отсеков (клеток) для содержания в карантинном помещении должна быть, м2:

- для крупных собак – не менее 2,2;

- для средних собак – не менее 1,8;

- для небольших и мелких собак– не менее 1,1.

Площадь изолированных отсеков (клеток) для содержания в карантине кошек должна быть не менее 1,0 м2.

Высота индивидуальных клеток должна составлять, м:

- для крупных и средних собак – не менее 0,9;

- для небольших и мелких собак – не менее 0,6;

-  для кошек – не менее 0,5.

6.24 Изолятор, входящий с состав лечебной зоны должен иметь выход в отдельный внутренний двор, огороженный сплошным или сетчатым забором с цоколем, высота забора – 2,0 м. Изолятор может блокироваться с другими помещениями лечебной зоны.

6.25 Помещения для проведения вакцинации (прививок) и помещения для эвтаназии (усыпления) животных должны иметь отдельный вход (выход) на улицу.

Проход в помещение для кратковременного хранения трупов умерших и подвергнутых эвтаназии животных должен быть доступен из других помещений приюта и визуально изолирован.

6.26 В зданиях и сооружениях лечебной зоны по заданию на проектирование может быть предусмотрено помещение для груминга с мойкой для собак, столом для стрижки, индивидуальными клетками для сушки собак и кошек, оборудованное горячим и холодным водоснабжением, отоплением и вентиляцией.

6.27 Стены, полы, потолки лечебной зоны и манежа-приемной должны быть гладкими, окрашенными в светлые тона влагостойкими красками или облицованы влагостойкими и устойчивыми к дезинфицирующим средствам материалами (керамической плиткой, или плиткой из полимерных материалов) по ГОСТ Р 55634.

6.28 В карантине и изоляторе оборудование, изготовленное из дерева, не допускается [11].

6.29 Для хранения трупов животных в лечебной зоне приютов рекомендуется выделять помещение с морозильной камерой.

Складская зона

6.30 Складскую зону рекомендуется размещать выше по рельефу (в случае наличия рельефа участка), с наветренной стороны  по отношению к зоне содержания животных.

6.31 В составе складской зоны в случае кормления животных приготовляемыми в приюте кормами проектируется здание (помещение) кормокухни, оборудованное холодильной камерой, электроплитой, ёмкостями для хранения суточного запаса кормов, системами водоснабжения и водоотведения.

П р и м е ч а н и е – Допускается размещение кормокухни в административном здании при условии наличия отдельного входа в помещение кормокухни

6.32 Площадь складов кормов и подстилки определяется заданием на проектирование в зависимости от вместимости приюта, сроков хранения запаса кормов.

Складские помещения для хранения кормов должны проектироваться из материалов, ограничивающих возможность проникновения в них грызунов, птиц и насекомых. Условия хранения кормов должны обеспечивать их пригодное состояние в течение всего срока хранения [12].

6.33 Хранение, обеззараживание отходов жизнедеятельности животных (кала и пр.) должно находиться в контейнерах секционного типа и размещаться ниже по рельефу (при наличии рельефа участка) или на участке, искусственно пониженном по отношению ко всем остальными участкам лечебной зоны, а также с подветренной стороны по отношению к ним.

6.34 Рекомендуемый состав складской зоны приведен в таблице 6.4

Таблица 6.4

| Назначение помещения (площадки) | Минимальная площадь |
| --- | --- |
| В) Складская зона |
| 1. Склад для хранения кормов и кормовых добавок | 50 м2 |
| 2. Помещение для ветеринарного и хозяйственного инвентаря | 50 м2 |
| 3. Склад подстилки (для хранения вспомогательных материалов для ухода за животными) (по заданию на проектирование) | 15 м2 |
| 4. Прачечная (по заданию на проектирование) |  |
| 5. Площадка с твердым покрытием для хранения отходов в контейнерах | 15 м2 |
| 6. Помещения для автотранспорта, специальных машин и оборудования | 120 м2 |

Подсобно- техническая зона

6.35 Подсобно-техническая зона включает участки для размещения сооружений водоснабжения, канализации, электро- и теплоснабжения.

6.36 При размещении зоны ветеринарной клиники, зоогостиницы, зоны дополнительных прогулочных и игровых площадок для животных с местами для посетителей на  земельном участке приюта рекомендуется  по заданию на проектирование предусматривать ветеринарную аптеку, реабилитационный центр, дополнительные демонстрационные площадки выгула животных, выставочные площадки, территории для проведения просветительных и информационных мероприятий по работе с населением с целью поиска дома для животных приюта.

7. Требования безопасности

7.1 В целях недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц в зоны нахождения животных и противоправных действий в отношении объектов и содержащихся в них животных, следует предусматривать ограждение этих зон. Необходимость ограждения административной зоны устанавливается заданием на проектирование.

7.2. У пропускного пункта и ветеринарно-санитарного пропускника следует устанавливать турникеты, технические средства охраны, открываемое ограждение для обеспечения возможности пропуска на территорию приюта инвалидов-колясочников и эвакуации людей в обход турникета при возникновении чрезвычайных ситуаций.

7.3 Класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и их пожарных отсеков следует определять назначением и особенностями их эксплуатации:

- вольеров – Ф5.1;

- остальных зданий и сооружений – по [3].

Пути эвакуации людей из зданий и сооружений приюта следует предусматривать в соответствии с СП 1.13130, собак – по [8].

7.5 В зданиях приютов для животных стационарной системой охранной и тревожной сигнализации должны быть оборудованы следующие помещения:

- рабочие помещения служащих;

- вольеры;

- ветеринарные помещения.

По заданию на проектирование допускается предусматривать охранную сигнализацию и систему видеонаблюдения по периметру ограждения приюта, в том числе за зонами присутствия животных.

7.6. Перечень помещений зданий приютов, оборудуемых телефонной связью, устанавливается заданием на проектирование.

7.7 Размещение в зоне содержания животных сооружений и помещений для хранения легковоспламеняющихся и горючих материалов не допускается.

8. Требования к инженерному обеспечению

8.1. Инженерные системы приютов должны проектироваться с учетом подключения к источникам водоснабжения, канализации (с диаметром труб не менее 100 мм), теплоснабжения, электроснабжения и сетей связи в соответствии с ГОСТ Р55634 и [7].

8.2 При отсутствии в приютах централизованных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения по заданию на проектирование на территории технической зоны рекомендуется предусматривать: котельную, насосную с водонапорным баком, локальное очистное сооружение.

8.3 Параметры микроклимата в административных и общественных помещениях следует принимать в соответствии с ГОСТ 30494 и СП 60.13330.

Водоснабжение

8.4 Вода для зданий и сооружений, в которых содержатся животные, должны быть питьевого качества, удовлетворяющая требованиям ГОСТ 2874 и СанПиН 2.1.4.1074.

Для подачи воды на производственные и хозяйственные нужды приютов их следует оборудовать объединенным водопроводом.

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды следует принимать в соответствии с СП 30.13330.

8.5 Помещения лечебной зоны и их санитарно-техническое оборудование должны подключаться к системам холодного и горячего водоснабжения в соответствии с [8, таблица 7].

8.6 Системы водоснабжения приютов для животных следует относить ко II категории надежности в соответствии с СП 30.13330. В случае, если в состав приюта не входят ветеринарная лечебница, зоогостиница, система водоснабжения относится к III категории надежности.

Элементы системы водоснабжения II категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к I категории надежности.

На сети внутреннего водоснабжения следует устанавливать внутренние пожарные краны в соответствии с требованиями СП 30.13330.

8.7 Расчетные расходы воды санитарно-техническим оборудованием (раковинами, мойками, кранами и др.), свободные напоры у кранов и диаметры подводящих воду трубопроводов, необходимость устройства противопожарного водопровода принимаются по СП30.13330 и СП 106.13330.

Канализация

8.8 Приюты для животных должны быть подключены к наружным сетям канализации в соответствии с требованиями СП 32.13330 и СанПиН 2.1.5.980, [14]. Точки подключения к наружным сетям канализации должны быть оборудованы устройствами для предотвращения обратного потока стоков.

8.9 Сточные воды от зоны содержания животных должны собираться самостоятельной канализационной сетью и перед выпуском их в общую сеть канализации городских и сельских поселений – обеззараживаться.

Ливневые стоки с выгульных площадок допускается выпускать через   систему открытых лотков со сбором в водонепроницаемые емкости для последующий утилизации [14].

Манеж-приёмная, помещения для лечебных процедур и ветеринарных обработок собак и кошек, помещения для содержания собак и кошек в клетках должны быть оборудованы трапами для отвода жидкости.

Электроснабжение

8.10 Электроснабжение приютов для животных, в том числе средства автоматизации и слаботочные устройства, следует разрабатывать в соответствии с требованиями [15]. Мероприятия по молниезащите зданий приютов проводятся по [16]. Для обеспечения безопасности людей и животных на ветеринарных объектах предусматривают выравнивание электрических потенциалов в соответствии с [15]. В зданиях, помещениях и сооружениях, где находятся животные необходимо предусматривать мероприятия по защите электропроводки от погрызания во избежание поражения животных током.

8.11 Электроснабжение противопожарных устройств обеспечивается в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013.

8.12 Естественное и искусственное освещение помещений зданий и наружное освещение участков должно соответствовать требованиям СП 52.13330.

Теплоснабжение, отопление, вентиляция

8.13 Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП) следует проектировать в соответствии с требованиями СП 124.13330. Требования к проектированию тепловых пунктов приведены в [18].

8.14 Теплоснабжение зданий и сооружений осуществляется от централизованных, автономных или индивидуальных источников тепла согласно СП 60.13330 и СП 89.13330.

8.15 Удаление воздуха следует предусматривать непосредственно из помещений системами с естественным или механическим побуждением.

8.16 Нормы скорости движения воздуха в помещениях содержания собак и кошек приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Помещение | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- |
|  | в холодный и переходный периоды года | в теплый период года |
| Помещения для содержания кошек и собак | 0,3-0,5 | 1,0 |

9 Охрана окружающей среды

9.1 При  проектировании приютов следует учитывать климатические параметры в соответствии с СП 131.13330 и предусматривать мероприятия по защите от ветра, обеспечению проветривания на территории земельного участка, оптимизации температурно-влажного режима путем озеленения, использования солнечной радиации и др.

9.2 Для сбора твердых бытовых отходов и биологических отходов следует применять раздельные передвижные крупногабаритные контейнеры, размещенные на оборудованных площадках в технической зоне в соответствии с [9], [12].

9.3 Хранение, обеззараживание отходов жизнедеятельности животных (кала и пр.) должно находиться в хранилищах секционного типа. Площадка для хранения обеззараживания отходов должна быть с твёрдым покрытием и иметь раздельные контейнеры для твёрдых бытовых отходов и герметически закрывающиеся контейнеры для биологических отходов.

9.4 На земельных участках приютов следует проектировать инженерно-технические решения по дератизации с учетом СП 3.5.3.3223, [10].

9.5 Размещение древесно-кустарниковых насаждений на земельном участке приюта должно обеспечивать защиту окружающей застройки от шума, связанного с нахождением животных, возможность организации мест для кратковременного отдыха обслуживающего персонала в соответствии с [8].

Приложение А Классификация приютов для животных

Таблица А.1

| Классификационный признак | Типы приютов | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| По источникам финансирования строительства и эксплуатации | государственные | Обеспечение за счет федерального бюджета |
|  | муниципальные | Обеспечение за счет регионального бюджета |
|  | частные | Обеспечение за счет частных инвестиций |
| По типу содержания | смешанного содержания | Несколько видов животных (собаки и кошки) |
|  | специализированные | Определенный вид животных |
| По численности животных | до 500 (включительно) | единая территория земельного участка |
|  | более 500 | Земельный участок, разделенный на несколько территорий санитарными разрывами |
| По строительным характеристикам | капитальные объекты | В соответствии с [4, статья 1, часть 10] |
|  | временные строения, сооружения | В соответствии с [4, статья 1, часть 10.2] и модульные здания, т.ч. из сборно-разборных конструкций |

Приложение Б

Функциональное зонирование земельного участка приюта для животных, функциональный состав зоны содержания животных

Рисунок Б.1

Функциональное зонирование земельного участка и функциональные взаимосвязи приюта для животных

Рисунок Б.2

Функциональный состав помещений зоны содержания животных

Приложение В Рекомендуемые варианты компоновки павильонов, размеры вольеров

Рисунок В.1 Компоновка вольеров и павильонов

Рисунок В.2

План вольера для собаки

(с рекомендуемыми габаритными размерами):

1 – теплый контур/кабина; 2 – будка с подстилкой; 3 – место кормления;

4 – холодный контур

Рисунок В.3

План вольера для собаки

(с минимальные габаритные размеры):

1 – теплый контур/кабина; 2 –подстилка (без будки); 3 – место кормления;

4 – холодный контур

Приложение Г

Классификация элементов комплексного благоустройства территории

Таблица Г.1

| Элементы комплексного благоустройства | Админи-стратив-ная зона | Зона содержания | Складская зона | Зона зоо гостицы, ветклини-ки | Зона дополни-тельных прогулок и игровых площадок для животных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лечебная | Зона содержания собак (кошек) | Зона выгуль-ных площадок |  |  |  |
| Озеленение |
| Группы деревьев и кустарников, рядовые и аллейные посадки, живые изгороди, солитеры | + | + | + | + | + | + | + |
| Газон партерный, газон обыкновенный | + | - | + | + | - | + | + |
| Цветочные композиции | + | - | - | - | - | + | - |
| Газон с лечебными травами | - | + | - | + | - | + | + |
| Покрытия |
| Твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из цементобетона, природного камня и т.п. материалов | + | + | + |  | + | + | + |
| «Мягкие» (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими | + | - | + | + | + | + | + |
| Другие элементы благоустройства |
| Опоры и элементы освещения | + | + | + | + | + | + | + |
| Ограничительные элементы | + | + | + | + | + | + | + |
| Велопарковки | + | - | - | + | - | + | - |
| Оборудование для площадок выгула | - | + | + | + - | - | - | + |
| Скамейки | + | - | - | - - | - | + | + |
| Информационно- навигационная система | + | + | + | + | + | + | + |
| Урны | + | + | + | + + | + | + | + |
| Мусорные контейнеры | + | + | + | + | + | + | + |
| Условные обозначения: «+» - следует применят; «-» - не следует применять. |

Приложение Д

Приемы комплексного благоустройства для функциональных зон приюта для животных

Таблица Д.1

| Функциональные зоны | Мероприятия защиты окружающей среды | Рекомендуемые приемы комплексного благоустройства |
| --- | --- | --- |
| Административная зона | Защита от пыли и других вредностей, а также создание комфортных условий для труда, отдыха и передвижения по территории. | Максимальное применение газонного покрытия, твердые и мягкие покрытия. Размещение средств информации, площадок отдыха. Озеленение, обеспечивающее аэрацию, по СП 82.13330. |
| Зона содержания животных | Изоляция помещений и территории от прилегающих функциональных зон, защита от проникновения пыли и грязи. Защита окружающей среды от выбросов, запахов и шумов. Хорошее проветривание территории; Защита от пыли и других вредностей. Обеспечение инсоляции. | Плотные посадки защитных полос из групп деревьев и кустарников. Рядовые посадки вдоль основных путей пешеходного движения. Исключается применение растений, засоряющих среду пыльцой, семенами, волосками, пухом. Ассортимент деревьев и кустарников, обладающий бактерицидными свойствами. Применение покрытий способных пропускать пыль в нижние слои – щебень гравий, шлак Применение пылеудерживающих зеленых насаждений. |
| Складская и подсобно-техническая зоны | Защита от пыли и аэрация территории. | Покрытие твердые. Посадки растений только вдоль пешеходных путей; |

Библиография

[1] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[2] Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[3] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

[4] Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении, повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[5] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

[6] Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № ФЗ-172 «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»

# [7] Федеральный закон от 03 июня 2006 г. № ФЗ-74 «Водный кодекс Российской Федерации»

# [8] РД-АПК 1.10.07.03-14 Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных объектов для городских поселений и других муниципальных образований

[9] Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г. № 1504 «Об утверждении методически указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них»

# [10] ВСП 13-5-02/0043-01 Ветеринарно-санитарные правила по организации и проведению дератизационных мероприятий

# [11] ОСН-АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений

[12] Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору) (Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 февраля 2018 № 27)

[13] ОСН-АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения

[14] РД-АПК 3.10.01.03-17 Методическое пособие по проектированию сооружений ливневой канализации животноводческих предприятий

[15] ПУЭ Правила устройства электроустановок (7-е изд.)

[16] СО 153-34.21.122–2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

[17] НПБ 110-2003 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

[18] СП 41-101–95 Проектирование тепловых пунктов

УДК                                                                                      ОКС 91.040.99

Ключевые слова: приют для животных, зона содержания животных, административно-общественная зона, производственная зона, техническая зона, вольеры, площадки выгула животных

| ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- |
| АО ЦНИИПромзданий» |  |
| Генеральный директор Н.Г.Келасьев |
| Руководитель разработки Заместитель генерального директора Д.К.Лейкина |